## Slide 1: Arduino Bluetooth 통신을 활용한 실내 공기 질 측정 Indoor Air Quality Measurement Using Arduino Bluetooth Communication
지도교수 도 재 수
동국대학교 과학기술대학
컴퓨터공학과
장 유 진
1. 서론
1.1 연구 배경
1.2 연구 목적
1.3 연구 내용 및 범위
2. 이론적 배경
2.1 플랫폼
2.1.1 Arduino
2.1.2 Android
2.2 센서 기술
2.1.1 미세먼지 센서
2.1.2 Bluetooth Module
2.1.3 Relay Module
2.1.4 LCD
2.1.5 LED
3. 설계
3.1 전체 설계도
3.2 하드웨어 설계도
4. 실험
4.1 실험
5. 결과 및 향후계획
5.1 결과
5.2 향후계획
목 차

## Slide 2: 1. 서론
1.1 연구 배경
- 최근 미세먼지의 농도가 높아지면서 미세먼지에 대한 관심이 증가
- 한국환경공단에서 시간당 지역별 미세먼지 농도 정보를 제공
- 실시간으로 실내의 공기 질 상태를 알기에는 어려움이 있음
1.2 연구 목적
- 실내의 미세먼지 농도를 측정해 실내 공기 질을 관리
1.3 연구 내용 및 범위
- 아두이노를 활용하여 실내의 미세먼지 농도를 측정
- 안드로이드 어플리케이션을 통해 분당 평균 미세먼지 농도 확인

## Slide 3: 2. 이론적 배경
2.1 플랫폼
2.1.1 Arduino
- 다양한 센서로부터 입력 값을 받아들여 전자 장치들로 출력을 제어
- 환경과 상호작용이 가능한 물건을 만들 수 있음
- Arduino는 회로가 오픈소스로 공개되어 있어 누구나 직접 보드를 만들고 수정 가능
2.1.2 Android
- 휴대폰용 운영체제, 미들웨어, 응용프로그램을 묶은 소프트웨어 플랫폼
- 완전 개방형 플랫폼
- 소스 코드를 확장, 대체 또는 재사용하려 풍부하고 통합된 모바일 서비스 제공

## Slide 4: 2. 이론적 배경
2.2 센서 기술
2.2.1 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)
- 적외선 LED와 포토 다이오드로 구성되 직경 10㎛ 이하의 물질을 측정
2.2.2 Bluetooth Module
- 블루투스 무선 통신을 아두이노의 유선 통신인 시리얼 통신으로 변환 시켜주는 모듈
2.2.3 Relay Module
- 아두이노 보드의 최대 전압(5V)로 최대 250V 전압까지 사용 할 수 있게 해주는 모듈
2.2.4 LCD (Liquid Crystal Display)
- 액정표시장치로 소비전력이 적어 널리 사용하는 디스플레이
2.2.5 LED (Light Emitting Diode)
- 발광다이오드로 전류가 흐르면 빛을 방출하는 다이오드

## Slide 5: 3. 설계
3.1 전체 설계도
GP2Y1014AU0F
Arduino UNO
Bluetooth Module
Android Application
LED
LCD
Relay Module
Fan

## Slide 6: 3. 설계
3.2 하드웨어 설계도
미세먼지 센서
Bluetooth Module
Relay Module
LED
- LCD
Vcc | 5V | TXD | D9
GND | GND | RXD | D10
S | D7 | + | 5V | - | GND
Vcc | 5V | TXD | D9
GND | GND | RXD | D10
1 | GND | 3 | D3 | 5 | A0
2 | GND | 4 | GND | 6 | 5V
Vcc | 5V | SDA | A4
GND | GND | SCL | A5

## Slide 7: 4. 구현 및 실험
4.1 실험
<블루투스 연결 버튼 클릭>
<연결 할 기기 선택>
<연결 완료>
<1분마다 평균 농도 출력>
<실내 공기질 상태가 나쁘면 알림>
<LED, LCD로 실시간 농도 확인>

## Slide 8: 5. 결론 및 향후 과제
5.1 결론
- 미세먼지 센서로 측정한 농도를 LCD, LED로 실시간으로 확인
- Bluetooth Module을 통해 Android Application으로 데이터를 전송해
분당 평균 농도를 확인
5.2 향후 과제
- 실내공기질의 상태에 따라 Fan의 세기 조절
- 고성능의 센서를 사용해 보다 더 정확한 농도 측정